Si consideri un recipiente pieno d’acqua, di area di base A, con un foro laterale  da cui  defluisce il liquido con velocità che dipende da x

Essendo x l’altezza del pelo libero del liquido rispetto al foro. In un tempo dt il volume  dV di acqua uscita dal recipiente sarà

Essendo s la superficie del foro,ma

Quindi

Da cui si ricava

(1)

Per t=0

Essendo h l’altezza del liquido al tempo t=0

A recipiente vuoto è x=0 , T  è il tempo di svuotamento

Da cui si ricava T

Moltiplicando entrambi i membri della (1) per   si ha

A recipiente pieno è per t = 0 è x = h e

Quindi  al diminuire del livello del liquido

Solo mantenendo costante il livello di acqua nel serbatoio, mediante il tubo di troppo pieno, è possibile assicurare una velocità di efflusso costante.